## Slide 1
Prof. Vicente J. Cortés, Presidente de INERCO
Huelva, 16 de noviembre de 2022
www.inerco.com
Foro Gerardo Rojas
La transición energética. Una excepcional oportunidad para Huelva y su industria

## Slide 2
ÍNDICE
1
Materias primas y energía “descarbonizadas”
2
Las categorías de combustibles en la Directiva de Renovables
3
Electricidad, agua y CO2 para RFNBOs y RCFs
6
Resumen y conclusiones
4
Factores económicos y geopolíticos
5
El ecosistema industrial de Huelva y la transición energética
Notes: En los espacios en verde: incluir los puntos de los que trata la presentación

## Slide 3
1
Materias primas y energía
“descarbonizadas”
Notes: Incluir el nombre del capítulo 1 según el índice de la presentación

## Slide 4
Industria
química y
petroquímica
LPG
Gas Natural
Naftas
De materias primas a productos
Aceites vegetales
Petróleo
Metanol
Hoy
Productos intermedios
Industria de los combustibles
Gasolina, keroseno, diesel, biodiesel
Movilidad y transporte
Plásticos, fibras, elastómeros, recubrimientos, detergentes …

## Slide 5
Industria
química y
petroquímica
De materias primas a productos
Mañana
Productos intermedios
Industria de los combustibles
e-fuels*
Agua
Electricidad
CO2
Aceites vegetales
Electricidad
Agua
CO2
e-amoníaco
Hidrógeno
e-metanol
e-metano
e-fuels
Biogas
Movilidad y transporte
Plásticos, fibras, elastómeros, recubrimientos, detergentes …
*Incluye todas las categorías: e-gasolina, e-keroseno, e-gasoil, SAF

## Slide 6
Industria
Residencial/Servicios
Transporte
Energía útil
Energía primaria
Renovables
Energía final
Mañana
De la energía primaria a la energía útil
Electricidad

## Slide 7
Adaptado de Thyssenkrupp
Planta de H2
Planta de amoníaco
Refinería
Red de GN
Residencial y servicios
Movilidad
P. químicos intermedios
Agricultura
Agua
Electricidad
CO2
Almacenamiento de H2
Planta de metanol
Planta de metano
Inputs
Fertilizantes
Amoníaco
Metanol
Electricidad
CO2
Agua
Productos
E-fuels
Hidrógeno
GN sintético
Esquema virtual

## Slide 8
1.Ciclo de vida, Annex 1 C(2021) 2800 final, Commission Delegated Regulation, supplementing Regulation (EU) 2020/852
2.Taxonomy Report: Technical Annex. EU Technical Expert Group on Sustainable Finance
3. ISO /FDIS 14030-3 Green Debt Instruments. En aprobación
Electrolisis
O2
H2
≤ 25g CO2eq/MJ H21
Electricidad ≤100g CO2 eq /kWh1,2
Consumo específico del electrolizador ≤ 58kWh/kg H22
Consumo específico del electrolizador ≤ 50kWh/kg H23
H2
≤ 3kg CO2eq/kg H21
No todo el H2 electrolítico es válido

## Slide 9
2
Las categorías de combustibles en la Directiva de Renovables
Notes: Incluir el nombre del capítulo 1 según el índice de la presentación

## Slide 10
Los RFNBOs y los RCFs
RFNBOs: Renewable Fuels of Non Biological Origin
RCFs: Recycled Carbon Fuels

## Slide 11
La importancia del origen del CO2
RFNBOs: Renewable fuels of Non Biological Origin
RCFs: Recycled Carbon Fuels
Power-to-Chemicals
  Metanol a partir de H2 y CO2
  Amoníaco vía H-B a partir de H2 y N2
Power-to-Gas
  Hidrógeno
  Metano sintético a partir de H2 y CO2
Power-to-Liquids
  e-fuels vía F-T con CO2
  Metanol a partir H2 y CO2
1
2
3
RFNBO RCF
CO2 de biomasa, eventualmente fósil
CO2 del aire
H2 renovable

## Slide 12
* Aceptación potestad de los EEMM
H2 renovable mínimo en 2030-2035, excluido H2 para fabricar combustibles convencionales
Porcentaje sobre H2 total
50%-70%
GEI en transporte
Reducción en 2030 con biocombustibles avanzados, RFNBO, RCF* y electricidad
-16%
Para RFNBOs y RCFs sobre
94 g CO2e/MJ H2
Huella
de carbono
Para H2
sobre
94 g CO2eq/MJ H2
Huella
de carbono
-73,4%
-70%
Transporte y materias primas
RFNBOs y RCFs en la revisión de la Directiva REDII tras PE 14/9/2022
2030: suministro de al menos de 1,2% de RFNBOs y H2 renovable, si puertos en EEMM
Tte. Marítimo
1,2%

## Slide 13
3
Electricidad, agua y CO2 para RFNBOs y RCFs
Notes: Incluir el nombre del capítulo 1 según el índice de la presentación

## Slide 14
Modificación Artículo 27(3) Directiva RED II, tras votación en PE 14/9/2020
con afección a Acto Delegado pendiente de publicación
La electricidad para hidrógeno renovable
Renovable, huella de carbono menor de 100 g CO2/kWh
Consumo específico máximo del electrolizador 58 kWh/kg H2
Obtenida por conexión directa, sin tomar electricidad de la red
Si de la red, exclusivamente de renovables
Uno o mas PPAs por cantidad equivalente a la declarada renovable
Correlato trimestral* entre H2 producido y compra electricidad
Producida en el mismo país o adyacente
Requisitos específicos para electricidad de almacenamiento
* A partir de 2030 correlación mensual, trimestral, anual
x

## Slide 15
El agua para hidrógeno renovable
Necesidades muy relevantes para el proceso
Especificaciones exigentes para electrolisis : conductividad, TOC
Elevadas concentraciones en sales en rechazo
Necesidades adicionales por evaporación si refrigeración por aire
Cumplimiento de DNSH, potencial afección al medio hídrico
μΩcm-1

## Slide 16
Según esquemas
De horno de clinker o de calcinador
CO2
SMR
CO2
16-501
CO2 % volumen
CO2
18-302
10-12
16-501
CO2
0,04
Gas Natural Cemento Amoníaco Biomasa Aire
CO2
RCF RCF RCF RCF RFNBO
Hasta 2035, pendiente de aprobación
Huella de carbono -70% sobre 94 g CO2e/MJ H2
El CO2 para RFNBOs y RCFs

## Slide 17
Balances elementales*
1t H2
Electricidad 52MWh
Agua bruta 14t
O2 8t
0,18t H2
Electricidad 10MWh
Agua bruta 2,7t
O2 1,4t
1t NH3
N2 0,8t
*Aproximados, base estequiométrica, electricidad necesaria exclusivamente para hidrógeno, una cifra decimal, balances térmicos omitidos
0,19t H2
Electricidad 10MWh
Agua bruta 2,7t
O2 1,4t
1t CH3OH
CO2 1,4t
Agua 0,6t

## Slide 18
4
Factores económicos y geopolíticos
Notes: Incluir el nombre del capítulo 1 según el índice de la presentación

## Slide 19
Electrolizador 50 MW, 52 kWh/kg H2
Electricidad FV 33 - 40 €/MWh
      W: 38 - 50 €/MWh
Adaptado de PWC
1
FV: 1700 h/a
2
FV+W: 2940 h/a
3
FV: 8000 h/a
1
3
4
2
5
6
1 2 3
H2, €/kg
Caso
Comparativa de costes de H2 renovable
H2 a partir de metano, sin captura de CO2

## Slide 20
El riesgo de fuga de carbono
REPowerEU 2030
Producción 10 Mt/a H2
Importación 10 Mt/a H2
Países con recurso solar muy importante
Costes menores que en la UE
Exigencias medioambientales reducidas
Transporte de derivados de H2 sencillo
Cortas distancias a puertos del Sur de España
Factores
Medidas
Diseño adecuado del Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM
Contabilización de emisiones de electricidad*
Inclusión de sectores adicionales**
* Solo emisiones directas de proceso, alcance 1. Excluidas emisiones de alcance 2, p.e. electricidad,
**En Reglamento en aprobación solo cemento, hierro y acero, aluminio, fertilizantes y electricidad

## Slide 21
5
El ecosistema industrial de Huelva y la transición energética
Notes: Incluir el nombre del capítulo 1 según el índice de la presentación

## Slide 22
El ecosistema industrial de Huelva*
*El término “Huelva” ha de entenderse en sentido amplio, englobando las actividades industriales en los términos de Huelva, Palos de la Frontera y San Juan del Puerto
Factorías pertenecientes a compañías comprometidas con la descarbonización
Dilatada trayectoria
industrial
Las empresas y las factorías
Gran complementariedad y simbiosis entre actividades
Capacidad técnica para nuevos desarrollos
Familiaridad con procesos y negocios de descarbonización
Compromiso acreditado de desempeño ambiental

## Slide 23
El ecosistema industrial de Huelva*
*El término “Huelva” ha de entenderse en sentido amplio, englobando las actividades industriales en los términos de Huelva, Palos de la Frontera y San Juan del Puerto
El entorno socioeconómico
Extraordinario impacto socioeconómico de AIQBE
Suelo industrial susceptible de ampliación
Industria y servicios auxiliares de alta capacitación
Oportunidad adicional de mejora de imagen: economía verde y economía circular
Nuevas oportunidades de creación de empleo cualificado
Capacidad de formación cualificada en transición energética: UHU

## Slide 24
El ecosistema industrial de Huelva*
*El término “Huelva” ha de entenderse en sentido amplio, englobando las actividades industriales en los términos de Huelva, Palos de la Frontera y San Juan del Puerto
La ubicación e infraestructuras
Infraestructura portuaria de primer nivel con 3600 m ampliables de muelles
y 14 pantalanes
Ubicación geográfica especialmente adecuada para tráfico marítimo
Infraestructura portuaria adaptada al tráfico de graneles líquidos, 2º de España
Margen para incrementar negocio de bunkering
Margen para incrementar sustancialmente exportación de graneles líquidos
Margen para incrementar el terreno en concesión en el puerto desde el 32% actual

## Slide 25
CARGAS
POTENCIALES
El hub de hidrógeno
Otros
No exhaustivo
Fertiberia Palos y Cepsa RLR productores actuales, H2 gris
EQO H2 electrolítico
DESCARGAS
POTENCIALES
HVO
e-amoniaco
e-fuels
e-metanol
LOHC
Otros

## Slide 26
CARGAS
POTENCIALES
El hub de CO2
No exhaustivo, cargas potenciales superiores a 100.000 t/a
DESCARGAS
POTENCIALES
e-fuels
e-metanol
¿e-urea?
Otros

## Slide 27
Un ejemplo: el proyecto de Dunquerque

## Slide 28
6
Resumen y conclusiones
Notes: Incluir el nombre del capítulo 1 según el índice de la presentación

## Slide 29
La transición energética supone una profunda transformación de la industria y la energía
Las “nuevas” materias primas son electricidad renovable, agua, CO2 y aceites vegetales
En base a ellas es tecnológicamente posible fabricar hidrógeno, e-amoníaco, e-metanol y e-fuels
Estas sustancias constituyen los pilares de una economía en la que el carbono debe ser sostenible
En este esquema se establecen en la UE nuevas categorías de combustibles
Se fijan objetivos cuantificados para ellas que incluyen obligatoriedad de suministro en puertos
Los factores económicos son determinantes: los precios a la fecha de los nuevos combustibles no son competitivos
Los factores geopolíticos, especialmente importantes para el Sur de España, necesitan adecuada gestión
Conclusiones (I)
Sobre la transición energética y los nuevos combustibles

## Slide 30
En este escenario, la industria de Huelva tiene una posición competitiva excelente por :
  El compromiso con la sostenibilidad de las compañías propietarias de los activos industriales
  La complementariedad y simbiosis de las actividades de sus factorías
  La familiaridad con los “nuevos” procesos y productos y la seguridad industrial asociada
  La acreditada capacidad técnica propia y de la industria auxiliar
  La disponibilidad de una infraestructura portuaria de primer nivel en enclave geográfico estratégico
Conclusiones (II)
Sobre el ecosistema industrial de Huelva y la transición energética

## Slide 31
Nos hallamos ante una oportunidad excepcional para que las empresas integradas en AIQBE sigan incrementando su papel dinamizador de la economía onubense creando riqueza y empleo cualificado y estable
Por consiguiente
Trabajemos para ello

## Slide 32
www.inerco.com
Foro Gerardo Rojas
La transición energética. Una excepcional oportunidad para Huelva y su industria
Prof. Vicente J. Cortés, Presidente de INERCO
Huelva, 16 de noviembre de 2022